# Tiegelfreies elektromagnetisches Positionieren unter Schwerelosigkeit - TEMPUS

Die Technik des elektromagnetischen Levitierens bietet die Möglichkeit, Metalle und elektrisch leitende Legierungen behälterfrei zu untersuchen und somit Reaktionen zwischen der Probe und dem Tiegel auszuschließen. Dazu wird die Probe in einer Spule durch ein elektromagnetisches (sich zeitlich veränderndes) Wechselfeld positioniert (levitiert) und durch die induzierten Wirbelströme erhitzt und aufgeschmolzen (Prinzip eines Induktionskochfeldes).

Im Erdlabor werden starke elektromagnetische Wechselfelder benötigt, um nach der Lenz’schen Regel eine Lorentz Kraft zu erzeugen, die die Erdanziehungskraft kompensiert. Dies wiederum bewirkt neben der gravitationsbedingten, natürlichen Konvektion und der Marangoni-Konvektion (Konvektion aufgrund von Temperaturunterschieden auf der Probenoberfläche) zusätzliche Flüssigkeitsströmungen sowie eine Deformation der flüssigen Probe. Um die Probe abzukühlen und zur Erstarrung zu bringen (evtl. bis unter den Schmelzpunkt), muss sie einem Gasstrom ausgesetzt werden, was zusätzliche Störungen hervorrufen kann.

Durch vergleichende Experimente in  Schwerelosigkeit und auf der Erde werden schwerkraftgetriebene Phänomene wie Konvektion, Sedimentation und Auftrieb der experimentellen Bestimmung zugänglich, was eine Voraussetzung für die Entwicklung physikalischer Modelle zur quantitativen Beschreibung von Erstarrungsvorgängen darstellt. Die Modellierung von technischen Prozessen für ein Materialdesign aus der Schmelze erfordert die Messung der notwendigen thermophysikalischen Parameter (Dichte, Viskosität, elektrische Leitfähigkeit und thermische Ausdehnung) und die Kenntnis der grundlegenden Mechanismen von Keimbildung und Wachstum.

Die von EADS ASTRIUM und DLR im Auftrag des DLR Raumfahrtmanagements entwickelte Parabelfluganlage TEMPUS bietet neben dem elektromagnetischen Levitator, der im Jahre 2014 auf der Internationalen Raumstation (ISS) in Betrieb genommen wird, die Möglichkeit, sorgfältig ausgewählte Schlüsselexperimente unter Schwerelosigkeit durchzuführen.TEMPUS wird regelmäßig auf Parabelflügen eingesetzt um europäischen Wissenschaftlern das Experimentieren unter Weltraumbedingungen zu ermöglichen.

Im Februar diesen Jahres wird die Anlage unter Leitung des DLR, Institut für Materialphysik im Weltraum, wieder auf einem Parabelflug der Firma Novespace zum Einsatz kommen.

An den drei Flugtagen der 24. Parabelflugkampagne des DLR werden ca. 20 unterschiedliche Legierungen prozessiert. Untersucht werden sowohl Proben von Experimenten, die künftig  auf der ISS bearbeitet werden, als auch technisch interessante Legierungen. Die berührungsfreie Messung der Temperatur mittels Infrarot-Pyrometrie sowie ein Hochgeschwindigkeitskamerasystem (bis zu 50.000 Bilder pro Sekunde) zur Messung der Dichte, Viskosität und zur Beobachtung von Wachstumsdynamik erstarrender Phasen stehen den Wissenschaftlern für ihre Experimente während des Parabelfluges zur Verfügung. Eine Messelektronik zur Aufnahme von Daten zur Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit kann optional zugeschaltet werden. Ein Flugmodell dieser Elektronik wird zukünftig ebenfalls für den elektromagnetischen Levitator EML auf der Raumstation angefertigt.

Wissenschaftliche Schwerpunkte dieser Parabelflugkampagne im Februar 2014 bilden neben einigen industriellen Legierungen auch metallische Gläser. Diese moderne Materialklasse ist im Allgemeinen härter, korrosionsbeständiger und fester als gewöhnliche Metalle und aufgrund des begrenzten Wissens Gegenstand intensiver Forschung in der Materialwissenschaft und Festkörperphysik. Eine weitere Materialklasse bilden eisenhaltige Legierungen, die z.B. stellvertretend für Stahllegierungen systematisch untersucht werden, oder auch magnetische Legierungen, deren Eigenschaften man durch Prozessparameter und Prozessoptimierung gezielt einstellen und verstehen möchte.

Kontakt

Wolfgang Dreier Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Raumfahrtmanagement, Forschung unter Weltraumbedingungen Bonn-Oberkassel Tel.: +49 228 447-317 Fax: +49 228 447-735